杭州市环境集团有限公司

招标文件

招标编号：HZHJ-20191159

项目名称：5000方火炬设备采购

招标人：杭州市环境集团有限公司

二〇一九年十一月

第一章  火炬设备采购招标公告

第二章  投标人须知

一、说  明

二、招标文件

三、投标文件的编写

四、投标文件的提交

五、投标文件的评估和比较

第三章  招标内容及要求

第四章  火炬设备采购合同

第五章  投标文件格式

一、商务报价部分

二、技术文件部分

三、商务文件部分

# 第一章  火炬设备采购招标公告

杭州市环境集团有限公司就火炬设备采购项目进行公开招标，欢迎符合资质要求的投标人参加投标。

一、招标范围及内容

| 设备名称 | 规格 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火炬设备 | 5000m³/h | 1 | （要求配备5000m³/h的罗茨风机）、稳压单元、气液分离单元、控制单元及其他相关配件，包括所有有关的辅助设备、仪表、电缆。包含各系统的就位、安装、调试 |

二、项目资金来源：自有资金

三、投标人资质要求

1. 参加本次招标活动投标人应当具备境内独立法人资格，具有本次招标货物的生产或销售资质。

2．未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标文件须附上“信用中国”、中国政府采购网信用记录查询网页截图。

3. 投标人在国内有3个类似项目业绩，要求处理量在2000m³/h及以上填埋场火炬或处理量在4000m³/h及以上应用在其他场合火炬，其中处理量在2000m³/h及以上填埋场火炬项目业绩必须有1个。（提供合同复印件，合同中须有项目名称、处理规模说明）。

4．投标人注册资金须在500万元及以上。

四、报名时间与地点

时间：2019年11月21日起至2019年11月25日，工作日9时至16时。

地点：杭州市环境集团有限公司总部经济产业园2号楼一楼采购管理部（杭州市拱墅区临半路90号）。

投标人也可将报名时需提供的资料，传至邮箱：3202837964@qq.com，进行报名，同时和招标人工作人员华先生（电话：0571-89716727）联系、确认。

领取标书请登录杭州市环境集团有限公司官网下载

五、报名提供资料

投标人通过年检有效的企业法人营业执照复印件（或五证合一的营业执照），单位介绍信，有效身份证。复印件均需加盖公章。

六、投标截止时间

时间：2019年11月27日13时30分,逾期送达或不符合投标规定的投标文件恕不接受。

七、开标时间与地点

开标时间：2019年11月27日13时30分。

开标地点：杭州市环境集团有限公司总部经济产业园2号楼一楼会议室（杭州市拱墅区临半路90号）。

采购部门：华先生    0571-89716727

邮    箱：3202837964@qq.com。

监督部门：孙女士    13336041895

杭州市环境集团有限公司

二〇一九年十一月二十一日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 火炬设备 |
| 2 | 招标内容 | 本次招标为一套火炬系统设备（设备包括火炬单元、稳压单元、脱硫除臭单元、控制单元及其他相关配件，含方案设计、土建施工、设备采购、安装、调试、培训等） |
| 3 | 投 标 保证金 | 金 额：3万元整 支付形式：转帐支票或电汇 户 名：杭州市环境集团有限公司 开户银行：工行朝晖支行 帐号：1202022109900133035 递交截止时间：2019年11月27日13:30时前，并注明项目名称，投标单位名称 |
| 4 | 投 标 有效期 | 从投标截止日起60天内有效 |
| 5 | 报名截止日 | 在2019年11月21日至2019年11月25日（工作日9;00---16：00时前进行报名，逾期不受理。 |
| 6 | 招标答疑 | 在自报名截止之日起1日内，投标人以书面传真的形式（盖公司公章，同时发送E-mail）把所需答疑的问题传真到招标人，招标人将把所有投标人所须澄清的答疑问题及结果，以书面传真的形式传真于各投标人 |
| 7 | 投标截止时间 | 2019年11月27日13时30分 (北京时间) |
| 8 | 投标书 递交地点 | 杭州市环境集团有限公司总部经济产业园2号楼一楼纪检审计部（杭州市拱墅区临半路90号） |
| 9 | 开标时间 | 2019年11月27日13时30分 (北京时间) |
| 10 | 地 点 | 杭州市环境集团有限公司总部经济产业园2号楼一楼会议室（杭州市拱墅区临半路90号） |
|  | 评审办法 | 经评审通过后最低价中标法。本次投标最高限价155 万元。 |
| 11 | 装订、包装、密封 | 1、投标文件须装订成册，封面和内部有要求的文件，必须加盖投标人公章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，投标人应写全称。 2、投标文件提供一式五份 。其中正本一份，副本四份。在封面上须注明“正本或副本” 、“项目名称、招标编号”等字样。正本和副本内容有出入，以正本为准。副本可以用复印。 3、投标文件五份可一起或分别包装密封，须有密封条并加盖投标人公章、法定代表人或授权代表签字。 |
| 12 | 踏勘 | 投标人自行组织现场踏勘，实地获取实地现场安装条件等资料。 |
| 13 | 备注 | 开标时参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书，以证明其身份，并该委托书上应加盖投标单位公章和法定代表人签字或盖章。 |

## 一、说  明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标中所述项目的货物采购。

2. 定义

2.1“招标人”系指本次采购项目的招标单位，即杭州市环境集团有限公司。

2.2“投标人”系指向招标人提供投标文件所叙述的货物和服务的企业。

2.3“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务及其他义务。

2.4、“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切材料、货物、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字资料。

3. 投标人资格要求

3.1 参加本次招标活动投标人应当具备境内独立法人资格，具有本次招标货物的生产或销售资质。

3.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标文件须附上“信用中国”、中国政府采购网信用记录查询网页截图。

3.3 投标人在国内有3个类似项目业绩，要求处理量在2000m³/h及以上填埋场火炬或处理量在4000m³/h及以上应用在其他场合火炬，其中处理量在2000m³/h及以上填埋场火炬项目业绩必须有1个。（提供合同复印件，合同中须有项目名称、处理规模说明）。

3.4 投标人注册资金须在500万元及以上。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

4.2在任何情况下，招标人对投标人发生的一切费用不承担义务和责任。

## 二、招标文件

5. 招标文件

5.1招标文件使用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 招标公告

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 采购合同（参考文本）

5.2 招标文件的澄清

投标人如发现招标文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容，请在自报名截止之日起1天内向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑，并视同对招标文件的条款认可。

## 三、投标文件的编写

6. 要求

6.1投标人应按照招标文件的要求作出实质性响应，提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

6.2投标人只能对招标货物（服务）一览表所列的货物进行投标。招标人不接受有任何可选择性的报价，本次招标的货物只能有一个报价。

7. 投标文件语言

投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

8. 投标文件的组成

8.1投标人的商务报价（人民币）文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）。

8.1.1投标响应函

8.1.2投标（开标）一览表

8.1.3投标设备（货物）分项报价表

8.2投标人的技术文件应至少包括：针对本项目的技术和服务响应方案，技术偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）。

8.2.1投标人应提供针对本项目的完整技术解决方案。

      - 产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述，产品的图文资料及说明。

      - 设备详细配置。

      - 设备制造许可证或设备制造商资格证明、质量管理体系认证证书、所提供设备鉴定书复印件等相关资质证明。

      - 制造商厂名及主要配套设备的原产地。

      - 产品在设计、制造、检验、试验方面的主要标准等。

8.2.2售后服务方案。投标人应以书面形式完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、供应商可能增加的服务承诺等，并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况。

8.2.3投标人为完成本项目组建的工作小组名单，包括设备的供货、维护、修理，专业人员配备情况和人员数应该明确表示。

8.2.4优惠条件及特殊承诺。

8.2.5培训计划（每项注明具体内容及是否需要费用）。

8.2.6验收方案。

8.2.7随机特殊工具和备品备件清单。

8.2.8技术偏离说明表。

8.2.9关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）。

8.2.10供应商认为需要的其他技术文件或说明。

8.3投标人的商务文件至少应包括：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，商务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）。

8.3.1法人授权委托书、法定代表人及受委托人的身份证复印件。

8.3.2通过年检有效的企业法人营业执照、税务登记证、社保登记证复印件。

8.3.3 2017年度审计后资产负债表、损益表复印件。

8.3.4投标人基本情况表。

8.3.5所有资质文件，包括投标人已取得银行资信、政府部门（企业）信用等级证书或证明，质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书等（如果有）。

8.3.6与本项目相同或类似的项目记录。

8.3.7商务偏离说明表。

8.3.8关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）。

8.3.9投标人认为需要的其他商务文件或说明。

9. 投标有效期

投标截止期结束后60个日历日。

10. 投标保证金

10.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

10.2投标保证金：投标人凭银行汇款回单或加盖单位公章的网银汇款回单，到杭州市临半路90号天子岭资源利用循环经济总部2号楼二楼计划财务部登记并开具收据。汇款回单复印件作为投标书组成部分，投标保证金交付和退回均以投标单位名义，投标保证金实行统一管理，专户统一收退。

投标人的投标保证金应保证投标截止时间前到达招标人提供的账户上，招标人将以开户银行提供的投标保证金到帐时间为依据进行确认，超过时间不予确认。

银行帐号名称：杭州市环境集团有限公司

银行帐号：1202022109900133035

开户银行：工行朝晖支行

10.3未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

10.4投标保证金在中标人合同签订以及招标人收到各投标单位正规退款收据后， 5日内统一退还。

11. 投标文件的编制

11.1 投标文件要求

投标文件五份（一正本四副本），在封面上须注明“正本或副本” 、“项目名称、招标编号”等字样。正本和副本内容有出入，以正本为准。副本可以用复印件。投标文件必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，装订成册，加盖骑缝章。未按要求编制或提交投标文件的，其投标将被视为无效投标。

11.2投标文件的资格证明及商务部分、开标一览表必须由投标人的法定代表人或者其授权代表签章并加盖公章，如由后者签章，应提供“法定代表人授权委托书”。

11.3投标使用货币为人民币。

11.4未按本须知规定的格式填写编制投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

11.5所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖持有人公章。

## 四、投标文件的提交

12.投标文件的密封、标记和递交

12.1 投标人应将投标文件用密封袋密封，标明招标编号、投标人名称、投标货物名称字样，并注明“开标前(2019年11月27日13时30分)不得开封”。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

12.2投标人在投标截止后不得修改、撤销投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

## 五、投标文件的评估和比较

13．开标

13.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

13.2开标由招标人、投标人和有关方面代表参加。投标人代表须出示身份证或护照等能证明其有效身份的证件原件，并由招标人的纪检审计部工作人员验证确认。

13.3 投标文件拆封、唱读前，投标人代表可书面提出开标会是否有应当回避的人员。

13.4唱读结束后，投标人与招标人的纪检审计部工作人员应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认。如发现与投标文件不一致时，应当场提出，否则视为默许同意。

14．评标

14.1评标组织

14.1.1 评标工作由招标人组织的评标委员会负责。评标委员会成员人数为五人及以上单数。

14.1.2评标委员会在成员之中可推荐一名组长，主持评标工作，集各成员意见，使整个评标工作有序有效的进行。

14.1.3整个开标、评标过程接受相关部门的监督。整个评标过程应严格保密，评标委员会成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄漏任何评标信息。

14.1.4评标委员会应遵循公平、公正、科学、择优的原则，对照招标文件规定的条件和标准，对各投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估。如属于实质性负偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩、但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

14.1.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

14.2评标办法

本评标办法采用经评审通过后最低价中标法。

14.2.1如出现最低报价相同且都符合招标文件资格性审查要求的，应现场进行二次报价。若继续相同，最终以抽签方式来确定中标候选。

1） 投标文件初审

资格性审查：根据招标文件对投标人资格要求进行审查，是否符合招标文件的要求，以确定投标人是否具备资格。不具备资格的，作为无效标处理。

符合性审查：从投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

凡投标文件实质性内容（所投货品不满足招标方技术文件要求）和关键格式严重不符合有关规定和不响应招标文件要求的，经评标委员会成员认定（以少数服从多数的原则）作为无效标处理。

2) 报价由指定人员统计

评审时发现价格计算有误，将按下述原则修正。如投标人不同意按以下原则调整的，作为无效标处理。

如果以文字表示的数值与以数字表示的数值不一致，以文字为准修正数字。

如有漏报，少报，应视作为已含在投标报价中；其投标报价在评标过程中不予调整。其漏项的分项价或单价由评标委员会在投标报价不变的前提下根据合理比例的原则对其予以调整，投标人须确定。如其中标，其合同价为中标价。如有重大漏项，经评标委员会集体讨论认定（以少数服从多数的原则），作为无效标处理。

15．投标文件的澄清

15.1为有利于对投标文件的比较和评标，必要时评标委员会可要求投标人对投标文件进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有法定代表人（或其授权代表）签字确认并作为投标内容的一部分。

15.2 投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质性内容。

16．评标过程保密

16.1开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

16.2在评标期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

17．中标候选人确定

评标委员会将通过初评的投标文件按报价从低到高排序，推荐1名中标候选人。

18．最终审查

18.1 最终审查的对象是评标报告中推荐的中标候选人，即意向授予合同的投标人。

18.2授予合同将考虑投标人的财务、技术和生产能力，并基于投标人按招标文件规定提供的资格文件以及招标人认为必要的、合适的其它资料。

18.3接受最终审查的中标候选人，必须如实回答和接受有关询问或考察，并提供所需的有关资料。

18.4如果确定该投标人无能力圆满履行合同，招标人将对下一个中标候选人作类似的审查。

19．中标条件

19.1投标文件完全响应招标文件中的实质性要求。

19.2有良好的执行合同能力和售后服务承诺。

20. 定标办法

经招标人招标领导小组审核通过，从评标委员会推荐的中标候选人中最终确定中标人。定标后，由招标人发出中标通知书。

21. 无效标和废标

21.1发生下列情况之一的投标文件被视为无效，投标文件将被拒绝接受：

21.1.1超过投标文件递交截止时间送达的。

21.1.2由于包装不妥严重破损或失散的。

21.1.3未按照招标文件规定要求包装，或未签字、盖章、密封的。

21.1.4以电讯、邮寄形式投标的。

21.1.5投标文件包装封面上单位与购买招标文件的单位不一致的。

21.2开标时，发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

21.2.1法定代表人或其授权代表未参加开标会议或未携带相关身份证明的。

21.2.2授权代表参加投标，未按规定提供法定代表人授权书的。

21.2.3出现多个投标报价，并未说明以哪一个为准的。

21.2.4递交两份或多份内容不同的投标文件的。

21.2.5不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

21.2.6投标人报价高于招标最高限价的。

21.3在投标文件初审时，发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

21.3.1投标人不满足资格要求的。

21.3.2法定代表人授权书不合法的。

21.3.3投标有效期不足的。

21.3.4投标保证金未按要求递交的。

21.3.5未按招标文件编制，字迹模糊不可辨，文件签署、盖章不齐全的。

21.3.6投标文件编制内容不完整的。

21.3.7改变招标内容、服务内容的。

21.3.8技术条款重大偏离的。

21.3.9单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目投标的。

六、合同签订

22. 合同授予标准

招标人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的最优中标候选人。

23．中标通知

在投标有效期内，中标人确定后，招标人向中标人发出《中标通知书》,同时告知所有未中标人。中标通知书是合同的组成部分。

24．签订合同

24.1中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》中规定的时间和地点与招标人签订合同并缴纳履约保证金（应存入相应招标人的账户），金额为合同价的5%。

24.2招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

24.3如果中标人没有按照上述规定签订合同，招标人将取消其中标资格。在此情况下，招标人可将该标授予下一个中标候选人。

25. 拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金将被不予退还，并赔偿招标人由此造成的直接经济损失。

26. 招标人接受或拒绝任何投标的权力

招标人保留在授予合同前的任何时候接受和拒绝任何或所有投标，以及宣布招标程序无效的权力。并且无须向受影响的投标人承担任何责任，同时也无须通知受影响的投标人有关招标人这样做的原因。

# 第三章  招标内容及要求

一、招标货物（服务）一览表

| 设备名称 | 规格 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火炬设备 | 5000m³/h | 1 | （要求配备5000m³/h的罗茨风机）、稳压单元、气液分离单元、控制单元及其他相关配件，包括所有有关的辅助设备、仪表、电缆。包含各系统的就位、安装、调试 |

二、总述

本招标项目主要内容为每小时处理量为5000方的火炬系统、工艺管线等设备的供货、安装和调试。

设备及其附件应完全适合于在下列条件下运行：

1. 年平均气温17.3C，极端最低气温-9.6C，极端最高气温48C，年平均湿度75%；

2. 火炬装置除了正常的运行检查外，应满足无人值守连续运转要求。

三、规范及标准要求

供应商应满足国家最新相关规范和标准的要求。

四、技术要求

火炬装置是垃圾填埋场沼气处理一个重要设备，该设备不仅用于实现对垃圾填埋场的沼气进行收集并且处理，同时还是对垃圾填埋场的臭气控制的主要措施之一。该设施要具备对垃圾填埋气体的增压、稳压、脱水、计量、自动点火、控制及安全防护功能，该套装置要满足最小处理能力每小时1000方，最大处理能力每小时5000方的沼气收集处理能力。其基本工艺流程和原理为：火炬系统入口预留配对法兰（DN400）与外管线连接。填埋场产生的垃圾沼气经填埋库区的沼气管道通过罗茨风机增加进行有序收集，通过前段处理装置进行脱水等，然后通过自动点火装置进行点火。整套火炬需配备温度传感器、压力传感器、流量传感器，并具有对填埋气体成分分析功能，达到实时测量和控制。

火炬应安全可靠，在线运行时间每年大于8000小时，使用寿命不小于15年，安装维修方便，运行成本低，供应商可以在此工艺设计基础上进行增加、减少或调整以优化设计，但提供的设备必须具备以下功能要求：

（1）整套设备为整体式底盘支座装置。

（2）具备降温除湿脱水功能，降低气体水份含量。

（3）具备过滤功能，降低气体粉尘杂质含量。

（4）自动气体稳压功能，保证稳定的气体收集量；

（5）排水功能和气体温度调节功能使火炬能24小时随时点火；

（6）系统配置满足自控和CDM要求的气体在线检测仪器，及时检测气体成份、流量；

（7）安全性

8-1 配备防爆电机；

8-2 具有超压、超温报警功能；

8-3 具有含氧量超值报警、停机功能；

8-4 具有甲烷含量过低报警功能；

8-5 配备阻火器；

8-6 具有风机超压保护功能；

8-7 风机要设自动调节系统，以备火炬意外停止燃烧后，气体把风机憋坏；

五、火炬主要部件、配套设备见表（不限于此）。

| 序号 | 设备及材料名称 | 型号、规格主要技术特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气液分离器 | 要求排水与污水管网连接 | 套 | 1 |  |
| 2 | 过滤器 | 要求放水口与污水管网连接，更换过滤器方便 | 台 | 1 |  |
| 3 | 筒体 | 碳钢筒体 | 台 | 1 |  |
| 4 | 动力电缆 | 按实际配置 | 套 | 1 | 220米以内 |
| 5 | 罗茨风机 | 5000方，章鼓、长鼓 | 台 | 1 |  |
| 6 | 配风机 | 国内知名品牌 | 套 | 1 | 按实际需求配置数量 |
| 7 | PLC | 西门子 | 套 | 1 |  |
| 8 | 变频器 | ABB | 台 | 1 |  |
| 9 | 点火系统 | 进口品牌 | 套 | 1 |  |
| 10 | 阻火器 | 304不锈钢 | 套 |  | 按实际需求配置数量 |
| 11 | 触摸屏 | 西门子 | 台 | 1 |  |
| 12 | 点火控制 | 可供自动/手动切换 | 套 | 1 |  |
| 13 | 通信 | 要求与二工段机房实现数据传输显示 | 套 | 1 | 1000米以内 |
| 12 | 电控箱 | 防爆电箱 | 套 | 1 |  |
| 13 | 计量 | 国内知名品牌 | 套 | 1 | （流量计，甲烷仪表，氧气仪表）具体按实际配置 |
| 14 | 火炬围栏 |  | 套 | 1 | 要求燃烧筒体、罗茨风机加设围栏 |

注：配套电动机要求进口品牌。

六、验收要求

- 对火炬设备供货数量（含相关文件、资料）和质量（安装、调试、试运行状况等）的综合验收。

- 设备按要求连续运行72小时没有因设备故障而跳闸或报警。买卖双方技术人员和相关负责人按机组的技术要求和国家的有关标准对机组的运行状况和技术指标进行确认，并按合同约定对供货数量和质量进行核对，签署相关验收文件。

- 如果在质保期内设备未发现任何缺陷，设备运行达到合同要求，中标人完成本合同的责任（合同中另有规定的条款除外），招标人将签署“最终完工证书”。

七、供货及交付要求

交货完工时间：合同签订后一周内提供设备安装图纸。2020年1月5日前设备到现场，2020年1月15日前完成安装调试，并交付使用。

八、技术服务和质保期服务要求

- 中标人应派技术熟练的、称职的专家或技术人员到工程现场，按招标文件性能指标和功能要求，完成现场安装、调试、性能优化及验收等工作。

- 中标人技术人员应详细解释技术文件资料、图纸、操作手册、设备性能分析、维修方法及注意事项等，并回答和解决招标人提出的在合同范围内的有关技术问题。

- 中标人免费提供中文操作使用、维护培训教材及相关文件。

- 质保期为甲乙双方共同签署验收合格证书之日起12个月。

- 在质保期内，一切因中标人设备质量问题造成的毁损，由中标人无条件无偿地及时保修。

- 在质保期内，中标人须积极提供技术咨询，一旦接到报修电话或传真后，应立刻作出响应，在24h内派遣有经验的维修工程师到现场提供维修服务（质量保证期内免费）；维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修，对于一般故障应在48h内修复；对于重大故障一般应在72h内修复。

# 第四章  火炬设备采购合同

甲方：杭州市环境集团有限公司

乙方：

本合同订立遵循《中华人民共和国合同法》等法律法规，按照招、投标文件要求，双方经协商，就甲方向乙方购买火炬设备事宜达成以下条款：

1.  设备名称、规格型号、计量单位、价格

乙方保证向甲方提供如下内容的合格设备和服务：

| 设备名称 | 品牌 | 规格 | 数量（套） | 单价(元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火炬设备 |  | 5000m³/h | 1 |  |  |  |
| 合同总价（人民币小写）： |  |
| 合同总价（人民币大写）： |  |

以上价格已经包括合同范围内的设备材料价格、专利费用、专用增值税费、运输费用、保险费用、安装调试费用、技术服务费用和质保期内售后服务费用等所有相关费用。

2.  质量保证

2.1乙方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。乙方进一步保证，其所提供的由第三方生产的设备和其他产品均为该生产厂家授权销售的正品。

2.2乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并符合或者优于招投标文件规定的质量、规格、性能要求的产品。

2.3乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供货物的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

2.4乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

2.5质保期为甲乙双方共同签署验收合格证书之日起12个月。

2.5.1质保期内，乙方向甲方提供免费的保修和维护服务：

2.5.1.1质保期内须提供常设24小时热线服务和长期的免费技术支持，提供不间断的服务直到结束。

2.5.1.2对甲方的服务通知，乙方维修人员须立刻作出响应，在24h内派遣有经验的维修工程师到现场提供维修服务（质量保证期内免费）；维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修，对于一般故障应在48h内修复；对于重大故障一般应在72h内修复。

3.  技术服务

3.1乙方应派专人对甲方操作人员进行培训，务必使这些受训人员熟练掌握火炬的正常运行和维护工作。培训安排在安装、调试和验收期间。上述培训费用已包含在合同总价中。

3.2乙方应派技术熟练的、称职的、能长期在现场的专家或技术人员到工程现场，按招标文件性能指标和功能要求，完成现场安装、调试、性能优化及验收等工作。

3.3乙方技术人员应详细解释技术文件资料、图纸、操作手册、设备性能分析、维修方法及注意事项等，并回答和解决甲方提出的在合同范围内的有关技术问题。

4.  交货地点及完工时间

交货地址：杭州市拱墅区临半路138-1号。

交货完工时间：合同签订后一周内提供设备安装图纸。2020年1月5日前设备到现场，2020年1月15日前完成安装调试，并交付使用。

5.  设备发运、包装及运输

5.1乙方在设备发运前15天将合同号、设备名称、数量、件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、储存和特殊要求等用传真、电子邮件通知甲方。

5.2设备在交付甲方之前由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏等均由乙方承担责任。包装箱外应用不褪色的油漆，按规定打上清晰的包装标志。对无包装的设备应系有金属标签。

5.3乙方保证在确认货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

6.  验收

6.1设备到达交付现场并在乙方提出验收申请后3天内，甲乙双方应及时派人参与初步验收，并签署初步验收单。

6.2设备的安装调试完毕，连续试运行72小时后，并经甲方最终验收合格后，甲乙双方共同签署验收合格证书。

7.  付款方式

7.1 设备生产完毕，运抵交付现场经甲方初步验收后，7天内甲方支付所供设备（货物）合同总价的60%；

7.2 安装、调试完毕，连续运行72小时后经甲方最终验收合格后7天内支付至合同总价的90%，同时甲方退还履约保证金；

7.3 余款为合同总价的10%作为质保金，乙方售后服务良好，无质量和服务问题，在质保期满后20天内付清。

7.4 如遇国家税收政策调整，相关税费按照实际适用税率进行调整。

8.  履约保证金

本合同签订的同时乙方需缴纳履约保证金（合同价的5%）。待设备验收合格后 30 日内，甲方原额（无息）归还履约保证金。

9.  违约责任

9.1 产品质量责任

凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运行过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。

9.2 售后服务响应及服务质量

在质保期间，乙方在接到甲方通知后，乙方应立即响应，并按本合同第2.5款的规定派人赴现场处理设备质量问题。乙方现场服务的响应时间每超过一天，则向甲方承担2000元/天的违约金，甲方有权直接在质保金中扣除。如出现严重服务问题的，甲方有权没收乙方全部质保金。

9.3 违约赔偿

9.3.1 乙方逾期完成调试并交付使用的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价0.2%的违约金；乙方逾期10日不能完成调试并交付使用的，自逾期的第11日起，向甲方每日偿付合同总价0.4%的违约金，同时甲方有权终止合同，并没收乙方的履约保证金。

9.3.2 设备在试运行后，无法通过最终验收的，乙方应及时修复，直至通过最终验收，因此延误交付使用期限的，按照逾期交付使用承担违约责任。

9.3.3  设备逾期交货（即设备运到甲方现场）的，自逾期之日起，乙方向甲方每日偿付合同总价0.2%的违约金；逾期10日未交货的，视为无法交货，甲方有权终止合同，并没收乙方的履约保证金。）

10.  争议的解决

在履行本合同过程中如发生纠纷,甲乙双方应及时协商解决，如协商不成，双方均有权向甲方住所地法院诉讼解决。

11. 合同的生效

11.1 本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后生效。招标文件、投标文件及招标过程中有关澄清文件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

11.2 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

11.3 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

杭州市环境集团有限公司

法定代表人：                      法定代表人：

或受委托人：                      或受委托人：

# 第五章  投标文件格式

一、投标人提交投标文件须知：

1.投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2.所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将在一定时间内被保密保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

二、投标文件编制格式及规范要求：

商务报价文件[投标响应函、投标（开标）一览表]、商务文件（商务资格等）、技术文件（技术服务方案等）三部分，各投标人在编制投标文件时请按照以下格式进行，并分别装订成册。

## 一、商务报价部分

目录

（1）投标响应函…………………………………………………………………………………（页码）

（2）投标（开标）一览表………………………………………………………………………（页码）

（3）投标设备分项报价表………………………………………………………………………（页码）

（一）投标响应函

杭州市环境集团有限公司：

(投标人全称)授权                (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                       项目招标的有关活动，并对此项目进行应标。为此：

1.我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备参加本次招标活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）良好的资金、财务状况；

（5）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（6）没有违反招标法规、政策的记录；

（7）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录；

3.提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本四份。具体内容为：

- 投标（开标）一览表及应标报价明细清单；

- 投标技术文件和商务文件；

- 编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

（4）由           银行出具的金额为              的投标保证金。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7.如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

8.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10.我方将严格遵守如下规定，供应商有下列情形之一的，在一至三年内禁止参加杭州市环境集团有限公司采购活动：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购单位、其它供应商恶意串通的；

（4）向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

法人代表签字：

授权委托人签字：

公 司 盖 章:

联系人：                    联系电话:

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

应标人开户银行：                帐号：

日    期：        年  	月 		日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

（二）投标（开标）一览表

| 设备名称 | 品牌 | 规格 | 数量（套） | 单价(元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火炬设备 |  | 5000m³/h | 1 |  |  |  |
| 合同总价（人民币小写）： |  |
| 合同总价（人民币大写）： |  |

1．提供投标须知规定的全部投标文件：

正本一份，副本四份。

2．投标总价：（大写）         元人民币。

3．供货及完工交付工期：接到供货通知后       天内货到工地，     天内完成设备安装、调试并交付。

4．保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

5．保证忠实地执行买卖双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

6．愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

7．本投标自开标之日起       天内有效。

8．无论在质保期内还是质保期满后，一旦设备发生故障，供方在接到通知之时起

小时内赶赴现场处理问题。一般故障   小时内解决，重大故障    小时内解决。

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

日期：

（三）投标设备分项报价表

项目名称：

招标编号：                                                                                         单位：人民币元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 出厂单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 运杂费 |  |
| 6 | 安装调试费 |  |
| 7 | 其他 |  |
| 8 | 税价 |  |
| 合计价格 |  |

投标人：（盖章）                法定代表人（或委托代理人）：（签字）                         日  期：

备注：（1）以上价格包含所有费用。

（2）如提供备品备件，请在上表中进行详细列明。

## 二、技术文件部分

目录

（1）技术解决方案……………………………………………………………………（页码）

（2）售后服务方案……………………………………………………………………（页码）

（3）项目小组名单……………………………………………………………………（页码）

（4）优惠条件及特殊承诺……………………………………………………………（页码）

（5）培训计划……………………………………………………………………………（页码）

（6）验收方案……………………………………………………………………………（页码）

（7）随机特殊工具和备品备件清单………………………………………………（页码）

（8）技术偏离说明表…………………………………………………………………（页码）

（9）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明…………………………………（页码）

（10）认为需要的其他技术文件或说明…………………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

（一）技术解决方案

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

（二）售后服务方案

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

（三）项目小组人员名单

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的小组人员的认证工程师情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所有认证证书 (页码) | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表D:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

（四）优惠条件及特殊承诺

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

（五）培训计划

（由投标人根据采购需求及招标文件自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

（六）验收方案

（由投标人根据招标需求及招标文件自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

（七）随机特殊工具和备品备件清单

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：随机特殊工具和备品备件是指供应商在供货时免费赠送给采购单位的工具及零配件，以备用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

（八）技术偏离说明表

| 设备材料名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

（九）对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据招标需求及招标文件自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

（十）其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

## 三、商务文件部分

目录

（1）法人授权委托书……………………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）…………………………（页码）

（3）声明书…………………………………………………………………………………（页码）

（4）通过年检有效的企业法人营业执照（复印件）…………………………（页码）

（5）通过年检有效的税务登记证（复印件）……………………………………（页码）

（6）通过年检有效的社保登记证（复印件）……………………………………（页码）

（7）2018年度审计后资产负债表、损益表（复印件）……………………（页码）

（8）所有资质文件（复印件）………………………………………………………（页码）

（9）投标产品有关证书…………………………………………………………………（页码）

（10）投标人基本情况表………………………………………………………………（页码）

（11）主要业绩证明………………………………………………………………………（页码）

（12）商务偏离说明表…………………………………………………………………（页码）

（13）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明…………………………………（页码）

（14）投标人认为需要的其他商务文件或说明…………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标商务文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

（一）授权委托书

杭州市环境集团有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表本公司参加贵公司组织的                    项目（招标编号              ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字)：

签发日期：2019年  月   日

（二）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

（三）声明书

杭州市环境集团有限公司：

本单位自愿参加杭州市环境集团有限公司             采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次招标文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2019年  月   日

（四）通过年检有效的企业法人营业执照（复印件）

（五）通过年检有效的税务登记证（复印件）

（六）通过年检有效的社保登记证（复印件）

（七）2018年审计后年资产负债表、损益表（复印件）

（八）所有资质文件（复印件）

（九）投标产品有关证书

（十）投标人基本情况表

| 设备名称 |  | 设备品牌 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产制造厂商 |  |
| 投 标 人 概 况 | 名称 |  |
|  | 地址 |  |
|  | 经营范围 |  |
|  | 成立时间 |  | 经济性质 |  |
|  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
|  | 注册资金 |  | 技术人员数 |  |
|  | 资产总额 |  | 净资产 |  |
|  | 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |
|  | 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
|  | 近三年业绩、 信誉 | 合同总额： 万元，合同履行情况： |
|  | 单位优势及应标品牌特点： |
| 法定代表人签字 | （单位公章） 年 月 日 |

（十一）主要业绩证明

附表 :相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 主要产品型号 | 项目资金 （万元） | 项目单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

（十二）商务偏离说明表

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

（十三）对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据招标需求及招标文件自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

（十四）其他商务文件或说明

（由投标人根据招标需求及招标文件自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日